## Slide 1: Знание — это только возможность, действие — это сила, а результат — это работа.

## Slide 2: Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго столбца.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
А) физическая величина
Б) единица физической величины
B) прибор для измерения физической величины
ПРИМЕРЫ
1) амперметр
2) Ом
3) сила тока
4) электрон
5) электризация

## Slide 3: Установите соответствие между техническими устройствами и физическими закономерностями, лежащими в основе их работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
A) реостат
Б) амперметр
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
1) зависимость силы, действующий на проводник с током в магнитном поле, от силы тока в проводнике
2) зависимость силы отталкивания одноименных зарядов от их величины
3) зависимость сопротивления проводника от его длины
4) зависимость силы тока на участке цепи от напряжения на ее концах

## Slide 4: Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в СИ
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) работа тока
Б) сила тока
В) мощность тока
ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
1) джоуль (Дж)
2) ватт (Вт)
3) вольт (В)
4) ампер (А)
5) ньютон (Н)

## Slide 5: Вспомним формулы
Закон Ома
Работа тока
Мощность тока
I=U/R
A=IUt
P=IU
I=q/t
U=A/q

## Slide 6: Лабораторная работа «Определение работы и мощности электрического тока в лампе накаливания»
8 класс

## Slide 7: Цель:
Научиться рассчитывать работу и мощность тока в потребителе, используя показания амперметра и вольтметра.

## Slide 8: Оборудование
Источник тока.
Низковольтная лампа.
Реостат.
Амперметр.
Вольтметр.
Ключ.
Соединительные провода.
Секундомер (или часы с секундной стрелкой).

## Slide 9: Техника безопасности
!Не включайте цепь без проверки учителем.
!!Соблюдайте полярность при подключении приборов («+» к «+»).
!!!Не используйте реостат при минимальном сопротивлении.
!!!!Не прикасайтесь к оголённым участкам проводов под напряжением!!!
Собирайте цепь при разомкнутом ключе!

## Slide 10: Ход работы:
Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, лампу, соберите экспериментальную установку для определения работы и мощности электрического тока. Начертите схему электрической цепи.
Абсолютная погрешность измерения напряжения равна ±0,1 В, абсолютная погрешность измерения силы тока равна ±0,02 А.
При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А.

## Slide 11: Снимите показания
укажите результаты измерения силы тока и напряжения с учетом абсолютной погрешности измерения;

## Slide 12: Проведите расчёты
Запишите формулу для расчета работы тока и его мощности.
Определите работу электрического тока за 10 минут.

## Slide 13
По полученным значениям рассчитайте рабочую мощность лампы.
Рассчитайте номинальную мощность лампы, используя значения на её цоколе. Сравните это значение с рабочей мощностью
Проведите расчёты

## Slide 14: Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:
Сила тока, А | Напря-жение, В | Время, с | Работа, Дж | Мощ- ность, Вт | Номинальная мощность, Вт
Сделайте вывод

## Slide 15: Дополнительное задание
Цена 1 кВт·ч электроэнергии в России для населения в 2026 году составляет 7,25 рублей для городских жителей с газовыми плитами.
Рассчитайте стоимость потраченной лампой электроэнергии, если бы она горела 2 часа.

## Slide 16: Домашнее задание
Мини-проект «Энергопаспорт комнаты».
Найти мощность 3-х приборов (по маркировке)
Рассчитать их потребление энергии за месяц.
Предложить способы экономии электроэнергии в быту.

## Slide 17: Знание — это только возможность, действие — это сила, а результат — это работа.
Подведите итог своей работы на уроке:
«Сегодня я узнал...»
«Самым сложным было...»
«Я понял, что...»

## Slide 18
Спасибо за работу на уроке!